## Slide 1: CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2024 Facultad de Ingeniería UNLP
Teclado Matricial

## Slide 2: Teclados Matriciales
Arreglo de pulsadores en filas y columnas.
Utiliza el mínimo posible de pines.
4x4 permite leer 16 teclas con 8 pines.
Varios formatos: 2x2, 3x4, etc.

## Slide 3: Conexionado a un uC
Teclado matricial 4x4
Una SALIDA del MCU por cada fila
Una ENTRADA del MCU por cada Columna
ATENCION! Las entradas deben configurarse con resistencias de Pull-UP o Pull-Down

## Slide 4: Conexionado a un uC
Ejemplo con teclado de membrana

## Slide 5: Funcionamiento
No hay tecla presionada (ejemplo con pull-ups)
SALIDAS
(probar activando con 0 una fila a la vez)
ENTRADAS
con
Pull-up interno
X
X
X
X
Entradas=0b1111
1
1
1
1
Don’t care

## Slide 6: Funcionamiento
Si hay tecla presionada
SALIDA
(activa en 0)
ENTRADAS
Con
Pull-up
0
1
0
1
1
En las Entradas del MCU se lee 1011 cuando la combinación de salida es 0111
Resto de las
Filas permanecen
como entradas Hi z

## Slide 7: Funcionamiento
SALIDA
(activa en 0)
otra tecla presionada
ENTRADAS
Con
Pull-up
0
1
0
1
1
En las Entradas del uC se lee 1110 cuando la combinación de salida es 1101

## Slide 8: Funcionamiento
Ejemplo: función para sondeo de teclado 4x4 (conectado a PORTB)

## Slide 9: Funcionamiento
  ¿Cuántas veces x segundo debemos encuestar el teclado?
    Depende de la aplicación pero supongamos que un “usuario” no va a presionar más de 1 tecla x segundo
      ¿ Encuestamos entonces cada 500ms (2Hz) ?
      Si queremos menor “tiempo de respuesta” encuestamos cada 100ms
  ¿Qué sucede si el usuario deja presionado el botón 1 segundos en cada pulsación?
      Si encuestamos cada 100ms detectaremos 10 veces la misma tecla
  ¿tenemos problemas con el efecto de rebote?
      Si. Hay que implementar “software debouncing”

## Slide 10: Anti-rebote y detección múltiple
/********************************************************
FUNCION PARA ESCANEAR UN TECLADO MATRICIAL Y DEVOLVER LA
TECLA PRESIONADA UNA SOLA VEZ. TIENE DOBLE VERIFICACION Y
MEMORIZA LA ULTIMA TECLA PRESIONADA
DEVUELVE:
0 -> NO HAYNUEVA TECLA PRESIONADA
1 -> HAY NUEVA TECLA PRESIONADA Y ES *pkey
********************************************************/
uint8_t KEYPAD_Scan (uint8_t *pkey)
{
static uint8_t Old_key, Last_valid_key=0xFF; // no hay tecla presionada;
uint8_t Key,
Key= KepadUpdate();
if(Key==0xFF){
Old_key=0xFF; // no hay tecla presionada
Last_valid_key=0xFF;
return 0;
}
if(Key==Old_key) { //2da verificación
if(Key!=Last_valid_key){ //evita múltiple detección
*pkey=Key;
Last_valid_key = Key;
return 1;
}
}
Old_key=Key; //1era verificación
return 0;
}
Se debe encuestar periódicamente

## Slide 11: Anti-rebote y detección múltiple
0
0
1
0
0
0
0
1ra X
2da X
3ra X
4ta X
5ta X
0xFF
0xFF
El usuario presiona y suelta la tecla X
100ms
tiempo de detección < 200ms
KEYPAD_Scan
Old_Key
Return
El tiempo de respuesta… considerar además la tarea que procesa
el evento dando respuesta al usuario
Análisis temporal
Tecla X

## Slide 12: TP2
Ejercicio 2:
  Implementar:
    uint8_t KEYPAD_Scan (uint8_t *key)
    Función no bloqueante a ejecutar periódicamente.
    Devuelve 0 si al barrer filas del teclado no encuentra tecla presionada
    Devuelve 1 indicando que encontró una tecla presionada y la retorna por el parámetro key
  Esquema de conexionado:

## Slide 13: Esquemático del KIT